## Slide 1: 面齒輪機構開發專案
廖偉博

## Slide 2: 面齒輪對構成、特性與應用
面齒輪
正齒輪
面齒輪：將正齒輪以90° 交角方式，以圓柱齒輪創成而得。
特色：
在兩軸方向上之移動不會影響傳動。
形成點接觸下，對組裝敏感度低。
齒根強度高，齒面強度可透過齒面修整與精準模擬分析，維持強度。
應用：
正交軸之應用。可取代傘齒輪。
考量齒面寬的限制，以中低負載、高轉速、高靜肅的需求為主。

## Slide 3: 已有成果 – 應用於軸交角 60 度之割草機傳動
錐形齒輪：將正齒輪以60° 交角方式，以圓柱齒輪創成而得。
設計限制較90° 面齒輪寬鬆。
多年銷售，具有足夠強度，且噪音表現優於傳統傘齒輪。

## Slide 4: 專案目標
專案目標：
建立面齒輪對動態受載齒面接觸分析模型與實驗驗證。
開發小齒數比之最佳化設計。
提供修整齒面設計、低振動之齒輪對設計。
與國立中央大學合作，以國科會產學合作研究計畫進行專案開發。

## Slide 5: 面齒輪對設計
小齒數比 u < 2 (或 3)
正常齒數比 u > 3
非標準齒輪系統
標準齒輪系統
以直接齒形設計建立齒輪對。
面齒輪以最大齒面寬為設計目標。
小齒輪採對應設計，非標準齒輪系統。
面齒輪進行修整，小齒輪可視狀況修形。
可以根據現有小齒輪數據進行設計面齒輪。
面齒輪進行修整，小齒輪可以視狀況決定是否修形。

## Slide 6: 面齒輪對之應用場合
角度傳動
軸交角為90度傳動，或是其他角度傳動皆可進行設計。
可取代傘齒輪對，有效降低組裝誤差對傳動造成不佳的影響。
分流機構
小齒輪可以同時與不同的面齒輪正確嚙合，滿足各種特殊傳動設計要求。

## Slide 7: 專案成果可提供之設計協助
面齒輪設計與分析
  可設計出合適齒輪參數與對應強度。
  評估報告。
齒輪STEP檔案：正齒輪與面齒輪3D檔案。齒面精度低，僅提供設計使用，無法應用於開模。

## Slide 8: 現有應用案例

## Slide 9: 【工業大型應用】 Audi Quattro系列之中央差速器

## Slide 10: 【工業大型應用】扭矩分流面齒輪減速機構 (直升機)
粉末冶金應用
可參考應用在小型無人機傳動中。
降低誤差影響。
輕量化、低成本。
來源：Analysis of Load-Sharing and Contact Characteristics of the Concentric Face Gear Split-Torque Transmission System with Elastic Supports

## Slide 11: 粉末冶金差速器應用 (示意)
右輪傳動栓槽
面齒輪
左輪傳動
面齒輪
小齒輪
差速器輸入法蘭
特點
可減少軸向空間。
相較傘齒輪之精度要求，面齒輪設計可降低製造成本。
亦可以使用不同的齒數面齒輪與相同小齒輪，達成扭矩分配之目標。

## Slide 12: 電動充氣泵
粉末冶金應用
以本專案開發之粉末冶金齒輪，有以下特點：
較大齒面寬。
齒面更精細，強度提高。
可減小整體機構體積。

## Slide 13: 潛在應用案例 – 取代傘齒輪

## Slide 14: 手持式砂輪機
粉末冶金面齒輪應用
可取代傘齒輪傳動。
降低誤差影響。
降低成本。

## Slide 15: 直升機的尾旋翼齒輪
粉末冶金面齒輪應用
可參考應用在小型無人機傳動中。
降低誤差影響。
輕量化、低成本。

## Slide 16: 人形機器人的四肢關節

## Slide 17: 人形機器人的四肢關節
馬達與關節轉軸垂直
相較於傘齒輪，面齒輪的軸承配置更簡單、更輕、轉動慣量較小
馬達
肩關節
面齒輪(肘關節)
馬達
肩關節
圓柱齒輪
傘齒輪
(肘關節)
圖： 肘關節使用面齒輪，減少上臂轉動慣量
上臂
上臂
下臂
下臂